## Slide 1: Устройство сопряжения органов управления кабины самолета с вычислительным комплексом Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Оболенская Е. Ю. ИУ6-41М 2025 г.

## Slide 2: Содержание 01 04 02 05 03 06
Что такое устройство сопряжения?
Зачем нужны полунатурные стенды?
Из чего состоит устройство сопряжения?
Выбор протокола
Передачи данных
Универсальный модуль
Специализированный модуль

## Slide 3: Что такое устройство сопряжения? 01

## Slide 4: Определения
Стенд полунатурного моделирования
Одно-, двух-, трех-, много-степенная динамическая моделирующая система для имитации угловых движений летательных аппаратов относительно центра масс, а также различные узлы перемещения источников излучения разных спектральных диапазонов для воспроизведения углового движения линии визирования.
Устройство, предназначенное для соединения и разъединения объекта и средства технического диагностирования
Устройство для передачи управляющих команд и организации обмена информацией с техническими средствами объекта: системой пожарной сигнализации, насосной, вентиляцией и др.
Устройство сопряжения

## Slide 5: Полунатур-ный стенд
Полунатурный стенд кабины маневренного летательного аппарат представляет собой кабину реальной машины, на которой отрабатываются полетные задания, новые оборудование и технологии

## Slide 6: Зачем нужны полунатурные стенды? 02

## Slide 7: Зачем нужны полунатурные стенды?
Возможность производить экспериментальные тестирования
Упрощение обучения использования машины
Более простое отслеживание изменений состояний
Дешевле, чем реальная машина
Отработка каких-либо задач менее энерго-, ресурсно- и время затратно
Повышение безопасности
Усиление контроля над дисциплиной полета
Для промышленности
Для специалистов

## Slide 8: Из чего состоит устройство сопряжения? 03

## Slide 10: Выбор протокола передачи данных 04

## Slide 11: Комплекс стандартов CAN
сравнительно высокая стоимость CAN-устройств;
отсутствие единого протокола прикладного уровня;
чрезмерная сложность и запутанность протоколов канального и прикладного уровня.
каждому сообщению устанавливается свой приоритет;
гибкость конфигурирования и возможность модернизации системы;
широковещательный прием сообщений с синхронизацией времени;
непротиворечивость данных на уровне всей системы;
способность к обнаружению ошибок и сигнализации об их наличии;
"многомастерная сеть".
Преимущества
Недостатки

## Slide 12: Стандарт Profibus
использование физического уровня, основанного на интерфейсе RS-485;
возможность работы в общей сети;
"многомастерная сеть";
Свойства

## Slide 13: Протокол Modbus
сетевой обмен по типу "ведущий/ведомый".
один из самых распространенных в мире;
отсутствие необходимости в специальных интерфейсных контроллерах;
простота программной реализации;
низкие затраты на освоение стандарта;
совместимостью с большим количеством оборудования;
высокая достоверность передачи данных.
Преимущества
Недостатки

## Slide 14: Промышленный Ethernet
относительно высокая цена (относительно Modbus);
значительный уровень "накладных расходов" в протоколах TCP/IP.
большой выбор оборудования;
высокая скорость передачи;
соответствие требованиям жесткого реального времени при высоком быстродействии;
простота интеграции с Internet и Intranet;
простота интеграции с офисными сетями;
возможность организации многомастерных сетей;
неограниченные возможности по организации сетей самых разнообразных топологий;
появление недорогих коммутаторов;
большая пропускная способность сети.
Преимущества
Недостатки

## Slide 15
Сравнение протоколов
передачи данных
 | Ethernet | Modbus | CAN | Profibus
Сложность | Низкая | Низкая | Высокая | Средняя
Стоимость | Низкая | Низкая | Высокая | Средняя
Распространен-ность | Крайне высокая | Средняя | Низкая | Высокая

## Slide 16: Распростра-ненность протоколов передачи данных

## Slide 17: Универсальный модуль 04

## Slide 18: Выбор микроконтроллера
высокий порог вхождения;
большинство созданных библиотек уже устарели, проще создавать свои собственные.
низкая стоимость;
удобство использования;
большой выбор сред разработки;
чипы взаимозаменяемы;
высокая производительность;
удобная отладка микроконтроллера.
Преимущества
Недостатки

## Slide 19
Сравнение Arduino и STM32
 | Arduino | STM32
Тактовая частота | 16 МГц | 72 МГц STM32
Количество выводов GPIO (в общем случае) | Меньше | Больше
Объем памяти | Ниже | Выше
Pin-to-pin совместимость | Нет | Есть
Порог вхождения | Низкий | Высокий
Распространенность | Выше | Ниже

## Slide 20: Специализированный модуль 05

## Slide 21
Выбор аналого-цифровых преобразователей
 | Сигма-дельта АЦП | АЦП многотактного интегрирования
Стойкость к низкочастотному электрическому шуму | Высокая | Низкая
Быстродействие | Невысокое | 
Разрешающая способность | Высокая | 
Линейность передаточной характеристики | Высокая | Нелинейность
Тактность | Низкий | Высокий
Распространенность | Выше | Ниже

## Slide 22: Выбор АЦП
нелинейность переходной статической характеристики операционного усилителя;
многотактность;
не лучшие помехоподавляющие свойства;
большое занимаемое на плате место.
отличная стойкость к низкочастотному электрическому шуму;
высокая разрешающая способность;
высокая линейность передаточной характеристики.
Преимущества сигма-дельта АЦП
Недостатки АЦП многотактного интегрирования
невысокое быстродействие.
Недостатки сигма-дельта АЦП

## Slide 23: Заключение 06

## Slide 24: Буду рада вопросам!
Буду рада вопросам!